Załącznik Nr 2

do Zapytania ofertowego

GOPS.FA.AZ.261.10.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych i sprzętu medycznego do krótkookresowego                   i całodobowego domu pobytu z oddziałem dziennym - Dom Seniora „Po sąsiedzku”                    w Starym Dzierzgoniu"

w ramach projektu „Kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Stary Dzierzgoń”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 –2020

| l.p. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | ilość | PROPOZYCJE WYKONAWCY (Wykonawca wypełnia kolumnę podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŁÓŻKO REHABILITACYJNE + MATERAC ŁÓŻKO REHABILITACYJNE płynna regulacja wysokości leża obsługiwana pilotem, leże czterosegmentowe funkcja anty-trendelenburga, funkcja nachylenia wezgłowia sterowana pilotem, funkcja nachylenia segmentu uda sterowana pilotem, manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki, siłownik LINAK, zabudowa w kolorze drzewa bukowego, w komplecie wysięgnik oraz barierki, -metalowe leże (opcja) -drewniane leże możliwość zawieszenia leża w dwóch pozycjach: wyżej, niżej, szerokość leża: 90 cm długość leża: 200 cm szerokość: 101,5 cm długość: 217 cm wysokość: 39,5 – 80,5 cm (bez materaca) kąt nachylenia zagłówka: 83,6° kąt nachylenia podnóżka: 34,9° maksymalny kąt dla części podudowej podnóżka: -14,9° maksymalne obciążenie: 200 kg rozmiar kół: 10 cm klasa ochronna: IP54 (wodoszczelny) MATERAC Podkładowy pokrowiec SANMED C460 gęstość pianki: 30kg/m³ twardość: 43 wymiary: 200 x 90 x 12 cm Materac zmiennociśnieniowy rurowy 1szt. materiał: PVC , o dużej elastyczności max. obciążenie: 150 kg rozmiar: 200 x 90 x 9 cm waga: 2 kg. Pompa: zasilanie: 220V / 50HZ , 8W wydajność: 6 l / min. zakres ciśnienia: 25-100 mmHg cykl pracy: 5 min. - 10 min. bezpiecznik:1,5 A -250V waga: 1,2 kg | 10 zestawów |  |
| 2 | WÓZEK INWALIDZKI podłokietniki uchylne i wyciągane wyciągane i odchylane na boki podnóżki podnóżki wyposażone w kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed rysowaniem i niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach regulacja wysokości płyty podnóżka tylne koła wyposażone w system szybkiego demontażu 5 lat gwarancji na elementy konstrukcyjne ramy długość całkowita z podnóżkiem: 112 cm szerokość siedziska: 39 / 42 / 44 / 46 / 48 cm szerokość całkowita: 57 / 59 / 61 / 63 / 65 / cm szerokość po złożeniu: 28 cm waga całkowita: 18 kg głębokość siedziska: 43 cm wysokość oparcia: 42 cm wysokość siedziska 49 cm odległość siedziska od podnóżka: 38,3 -45,8 cm odległość siedziska od podłokietnika: 2,5 cm minimalny promień skrętu: 162 cm średnica kół tylnych: 24" średnica kół przednich: 20 cm maksymalna wytrzymałość: 120 kg. | 1 szt. |  |
| 3 | PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA (CHODZIK) materiał wykonania: aluminium waga: 7,3 kg szerokość całkowita: 61,5 cm długość: 67 cm zakres regulacji wysokości: 77 – 92 cm skok regulacji wysokości: 2,5 cm wysokość siedziska nad podłoże: 52,5 cm szerokość siedziska: 36 cm Obciążenie: do 150 kg dopuszczalne obciążenie torby: do 5 kg średnica kół: 8″ (200×28 mm) | 1 szt. |  |
| 4 | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA wyświetlacz: cyfrowy LCD, wygodny makiet 22-42 cm, wskaźnik prawidłowo założonego mankietu, funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca (IHB), dwie pamięci użytkowników - pamięć 100 pomiarów dla każdego z dwóch użytkowników. baterie (4xAA-LR06), instrukcja obsługi. | 1 szt. |  |
| 5 | DEFIBRYLATOR AED + ELEKTRODY elektrody uniwersalne dla dzieci i dorosłych. dzienne autotesty. wyświetla status urządzenia, poziom naładowania baterii oraz status elektrod. bardzo proste, wyraźne komunikaty głosowe. odporność na kurz i wilgoć - IP55. odporność na upadek z 1,2 m. możliwa defibrylacja na mokrej i metalowej nawierzchni. 5-letnia gwarancja producenta. wewnętrzna karta SD umożliwiająca zapis do 5 operacji (każdej po 3h) Dostawa obejmuje: defibrylator AED torba transportowa bateria 5-letnia komplet elektrod uniwersalnych karta pamięci instrukcja obsługi w jęz. polskim apteczka pierwszej pomocy: ustnik CPR, rękawiczki winylowe, trymer, nożyczki, chusteczki dezynfekujące Kapsuła na AED z modułem grzewczym i podświetleniem LED do zastosowań zewnętrznych. Wymiary: 47 x 47 18 cm, waga: 6,7 kg, moduł grzewczy. | 1 szt. |  |
| 6 | STÓŁ DO REHABILITACJI ergonomiczny kształt zagłówek regulowany sprężyną gazową podłokietniki z płynną regulacją regulacja wysokości blatu za pomocą ramy sterującej wykonanej ze stali nierdzewnej wytrzymałe gumowe kółka, umożliwiające przemieszczanie stołu wieszak na podkład jednorazowy w rolce Kąt odchylenia zagłówka: od -70° do +30° Wymiary zagłówka: 68x43cm Wymiary leżyska: 68/153 Szerokość stołu: 70 cm Długość stołu: 197 cm Wysokość regulowana stołu: 44-92 cm Maksymalne obciążenie: 200 kg Waga: 63 kg Grubość pianki: 6 cm Kolor tapicerki: szary Rodzaj tapicerki: Soft Touch | 1 szt. |  |
| 7 | ŁAWKA GIMNASTYCZNA drewniana, masywna podstawa wraz z równoważnią w dolnej części. grubość blatu: 28mm wymiary (wys x szer x dł): 30 x 30 x 200 cm | 1 szt. |  |
| 8 | ROWER TRENINGOWY wymiary: 115 x 54 x 153 cm waga: 53 kg maks. waga użytkownika:150 kg system oporu: elektromagnetyczny waga koła zamachowego:14 kg (system inercyjny) zasilanie: generator prądotwórczy zakres regulacji oporu:10-350 Watt pomiar pulsu: dotykowe czujniki na uchwytach elektroniczna regulacja oporu ergonomiczne żelowe siodełko w rozmiarze XXL regulacja siodełka w pionie regulacja siodełka w poziomie antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami niskie wejście na rower nawiew uchwyt na bidon kółka transportowe stopki poziomujące opcjonalnie telemetryczny pomiaru pulsu funkcje komputera: wyświetlacz LED DOT Matrix, Czas, Dystans, Prędkość/RPM, Spalone kalorie, Puls, Opór (Watt), min. 12 programów treningowych, 4 programy użytkownika, 4 programy HRC, SWR, Recovery Test. | 1 szt. |  |
| 9 | BIEŻNIA Z PORĘCZAMI bezpieczne poręcze na całej długości pasa bieżni z wbudowanymi czujnikami pulsu oraz regulacją prędkości min. prędkość już od 0,5 km/h bardzo czytelny wyświetlacz cicha praca system amortyzacji oparty na sześciu elastomerach, które chronią przed urazami mięśni oraz stawów kółka transportowe wymiary: 148x67x131 cm waga: 50 kg maksymalna waga użytkownika: 100 kg moc: 2 KM prędkość: 0,3 - 14 km/h powierzchnia biegowa: 120x40 cm aplikacje: FITSHOW LITE APP wyświetlacz: LCD komputer: czas, dystans, prędkość, puls, kalorie, 12 programów treningowych, Test Body Fat, Tryb Manual z funkcją odliczania funkcji: czas, dystans lub kalorie puls: czujniki pomiaru pulsu w uchwytach długie poręcze przyciski regulacji prędkości oraz kąta nachylenia na poręczach przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia głośniki bluetooth kółka transportowe 2 x uchwyt na bidon | 1 szt. |  |
| 10 | TABLICA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH siatka o średnicy 36 cm pomaga wzmocnić i wyćwiczyć palce, kciuki, przedramiona i stawy skokowe. rodzaje oporów: żółty/zielony - słaby/średnio mocny czerwony/niebieski - średni/mocny zielony/czarny - średnio mocny/bardzo mocny | 1 szt. |  |
| 11 | DRABINKA REHABILITACYJNO-GIMNASTYCZNA wymiary drabinki (wysokość x szerokość): 2.20 m x 0.90 m, boki drabinek gimnastycznych wykonane z bukowego, klejonego drewna (28 x 120 mm), owalne szczeble 30 x 38 mm wykonane są z drewna sosnowego. | 1 szt. |  |
| 12 | DYSKI wykonane z wysokojakościowego Rutonu, rozmiar 33 cm 2 szt. sensoryczne 1 szt. gładki | 1 zestaw |  |
| 13 | MATERAC GIMNASTYCZNY Materac trzyczęściowy wykonany z twardej pianki poliuretanowej. Rozmiar (dł. x szer. x grub.): 195 x 100 x 5 cm | 1 szt. |  |
| 14 | CIĘŻARKI hantla vinylowa, posiada ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt i zaokrąglone brzegi 0,5 kg (para) 2 komplety 1 kg (para) 2 komplety 1,5 kg(para) 2 komplety | 1 zestaw |  |
| 15 | PIŁKA piłka do ćwiczeń AB przyjazny dla środowiska PCV. max. obciążenie do 350 kg średnica 65cm | 1 szt. |  |
| 16 | TAŚMY taśmy większego oporu, 2x1,5m niebieska, czarna | 1 zestaw |  |
| 17 | TERMOMETR BEZDOTYKOWY funkcja pamięci z zachowaniem wartości 32 ostatnich wyników pomiaru nowoczesny i wyraźny wyświetlacz LCD czas pomiaru: ≤ 1 sekundy dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza, do wyboru. zakres pomiaru: temperatura ciała: 32,0°C – 42,0°C / 89,9°F – 109,2°F. zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C – 100,0°C / 32,0°F – 212,0°F. | 1 szt. |  |
|  | odległość od miejsca dokonywania pomiaru: 1–5 cm funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała zasilanie: DC3 V (baterie AAA/2 sztuki) podstawowe wymiary: 100mm × 47mm × 152mm (długość × szerokość × wysokość). waga: 139 g (bez baterii). |  |  |

…………………………..

miejscowość, data

……………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

Czytelne imię i nazwisko lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem