Załącznik Nr 2

do Zapytania ofertowego

GOPS.FA.AZ.261.11.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego do mobilnego gabinetu rehabilitacji                                  i profilaktyki prozdrowotnej"

w ramach projektu „Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w Gminie Stary Dzierzgoń”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

| L.p. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | Ilość | PROPOZYCJE WYKONAWCY (Wykonawca wypełnia kolumnę podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | URZĄDZENIE DO MAGNETOTERAPII Z MATĄ dwa niezależne kanały terapeutyczne 5 calowy wyświetlacz dotykowy encyklopedia programów wbudowanych oparta na wizualizacjach 3D obrazujących wykonanie wybranego zabiegu obsługa Trybu Dualnego zabiegi w Trybie Dualnym wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej dwa niezależne kanały zabiegowe 5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym tryb pracy: programowy/ manualny baza wbudowanych programów zabiegowych jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie ilustrowana encyklopedia z opisem metodyki zabiegu podręczna lista programów ulubionych możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika statystyki przeprowadzonych zabiegów regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu kształt pola: prostokątny zmodyfikowany, trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, półsinusoidalny, półimpulsowy emisja ciągła i impulsowa szeroki zakres częstotliwości duża indukcja pola magnetycznego pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników uproszczona obsługa aparatu 50 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS60 28 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS35 46 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CP 45 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CPEP 44 wbudowanych programów zabiegowych dla Trybu dualnego 50 programów do ustawienia dla użytkowników funkcja programów ulubionych 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników nadawanie własnych nazw sekwencjom maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora: aplikator CS 60 4 mT aplikator CS 35 10 mT aplikator CP 3 mT aplikator CPEP 25 mT maksymalna indukcja znamionowa przy ściance aplikatora: aplikator CS 60 6 mT aplikator CS 35 12 mT aplikator CP 12,5 mT aplikator CPEP 50 mT maksymalna wartość zmiany indukcji: aplikator CS 60 12 mT aplikator CS 35 24 mT aplikator CP 25 mT aplikator CPEP 100 mT parametry trybu przerywanego impuls: 1s/przerwa 0,5 – 8 s spektrum częstotliwości: 0 – 50 Hz zegar zabiegowy: maksymalnie 60minut zasilanie, pobór mocy: 230 V ±10 %, 50/60 Hz, 350 VA wymiary sterownika: 34 x 28 x 11 cm masa sterownika: 7 kg Wyposażenie standardowe: przewód sieciowy bezpieczniki zapasowe WTA-T 3,15 A/250 V magnes stały okulary ochronne dla pacjenta – gogle rysik do rezystancyjnego ekranu dotykowego ścierka do ekranu LCD | 1 szt. |  |
| 2 | URZĄDZENIE DO ELEKTROSTYMULACJI TENS sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC): - unipolarny falujący 30 mA - galwaniczny, IG 80 mA - diadynamiczny 70 mA - bipolarny falujący, Hufschmidta 100 mA - interferencyjne, TENS, Kotz, impulsowe, MF, tonoliza, EMS, fale H, impulsy eksponencjalne 140 mA - mikroprądy 1000 μA maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV): 140 V zegar zabiegowy: 1- 60 minut wymiary aparatu: 25,0 x 27,0 x 16,5 cm masa aparatu: 3 kg typ akumulatora (opcja): Li-lon pojemność akumulatora (opcja): 2100 mAh zasilanie, pobór mocy: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 2,5 A. Wyposażenie standardowe: przewód sieciowy 1 szt. zasilacz impulsowy 1 szt. kable pacjenta 2 szt. elektrody do elektroterapii - 6 x 6 cm 4 szt.; 7,5 x 9 cm 2 szt. podkłady wiskozowe do elektrod - 6 x 6 cm 8 szt.; 7,5 x 9 cm 4 szt. pasy rzepowe 40 x 9 cm 2 szt; 100 x 9 cm 2 szt. lub 40 x 10 cm 2 szt; 100 x 10 cm 2 szt. rysik do ekranu LCD 1 szt. ścierka do ekranu LCD 1 szt. bezpieczniki zapasowe 2 szt. instrukcja użytkowania 1 szt. protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 1 szt. paszport techniczny 1 szt. karta gwarancyjna 1 szt. | 1 szt. |  |
| 3 | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ częstotliwość pracy: 1 MHz i 3 MHz 10 – 150 Hz z krokiem zmiennym częstotliwość w trybie pulsacyjnym dla GU-1, GU-5, SnG 1 kHz LIPUS maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej : 2/ 3 W/ cm2 całkowita powierzchnia czoła głowicy GU-1; GU-5 ; SnG cm2; 5 cm2; 17,3 cm2 wypełnienie w trybie pulsacyjnym : 5 - 75 %, krok 5 % zegar zabiegowy 30 s – 30 minut wymiary 25,0 x 27,0 x 16,5 cm masa 3 kg zasilanie, pobór mocy 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 2,5 A typ akumulatora (opcja) Li – lon pojemność akumulatora 2100 mAh wodoszczelne głowice emisja ciągła/ impulsowa kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu) kontrola temperatury głowic ultradźwiękowych kalibracja czułości głowicy według potrzeb | 1 szt. |  |
| 4 | URZĄDZENIE DO DRENAŻU LIMFATYCZNEGO Obsługiwane mankiety: 6-komorowe Typ mankietów: overlapping, fishbone Ciśnienie: 20-220 mmHg Liczba programów zabiegowych: 6 Czas zabiegu: 1-120 minut Możliwość wyłączenia komór: TAK Regulacja tempa zabiegu: 1-5 Wyświetlacz: 5” kolorowy, dotykowy Wymiary: 300x260x160 mm Waga: 2,8 kg. | 1 szt. |  |
| 5 | ELEKTRYCZNY ROTOR REHABILITACYJNY wymiary: 50x46x38 cm waga: 8,5 kg moc: 60 Watt urządzenie dostosowane do pacjentów o różnym stopniu nie-sprawności wykonywanie zarówno ruchu czynnego, z wykorzystaniem siły własnych mięśni, jak i elektrycznie wspomaganego (rotor pasywny i aktywny) czytelny wyświetlacz LCD, który wskazuje czas treningu, ilość obrotów oraz ilość spalonych kalorii modyfikacja obciążenia w 5 stopniach mata antypoślizgowa pedały w formie sandałów dwa komplety uchwytów | 1 szt. |  |
| 6 | GUMY OPOROWE komplet taśm mniejszego oporu o długości 1,5 m. | 1 zestaw |  |
| 7 | STOLIK DO ĆWICZEŃ DLA UDAROWCÓW blat wymiary : 72 x 52 cm wysokość regulowana 54-86 cm przyrządy do ćwiczeń umocowane na blacie możliwość regulowania wysokości. obciążniki miękkie ze skóry 5x25dkg, przymocowane do linek. | 1 szt. |  |

…………………………..

miejscowość, data

……………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

Czytelne imię i nazwisko lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem