Załącznik Nr 2

do Zapytania ofertowego

GOPS.FA.AZ.261.22.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego do mobilnego gabinetu rehabilitacji                                    i profilaktyki prozdrowotnej"

w ramach projektu „Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu                         i wykluczeniu społecznemu w Gminie Stary Dzierzgoń”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 –2020

| l.p. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | ilość | PROPOZYCJE WYKONAWCY (Wykonawca wypełnia kolumnę podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica bezobsługowa SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm2 z uchwytem Głowica typ SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm2 z uchwytem współpracuje ze sterownikami PhysioGo.Lite SONO. Głowica przeznaczona jest przede wszystkim do prowadzenia terapii techniką stacjonarną, a dzięki uchwytom możliwe jest jej zamocowanie na ciele pacjenta za pomocą pasów rzepowych. Cechy głowicy: głowica bezobsługowa głowica przeznaczona do terapii ultradźwiękowej, fonoforezy i LIPUS oraz terapii kombinowanej (przy połączeniu z aparatem do elektroterapii) 2 przetworniki ultradźwiękowe w jednej głowicy – posiada możliwość pracy w trybie jednoprzetwornikowym i dwuprzetwornikowym możliwość działania w trybie jednosekcyjnym (A/B) lub dwusekcyjny A + B całkowita powierzchnia czoła głowicy w trybie jednosekcyjnym – 17,3 cm2, w trybie dwusekcyjnym 34,6 cm2 powierzchnia efektywnego promieniowania – 3 cm2 wbudowany czujnik temperatury Szczegółowa specyfikacja techniczna: możliwość pracy jednej głowicy w trybie jednoprzetwornikowym jak w klasycznej terapii ultradźwiękowej możliwość pracy jednej głowicy w trybie dwuprzetwornikowym dzięki zastosowaniu sekwencji przełączania przetworników ultradźwiękowych i modulowaniu fali ultradźwiękowej możliwość pracy dwóch głowic w trybie czteroprzetwornikowym (dwusekcyjnym) wodoszczelność (klasa IPX7) emisja ciągła / impulsowa kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu) kontrola temperatury głowic ultradźwiękowych kalibracja czułości głowicy według potrzeb wygodne mocowanie głowicy na ciele pacjenta za pomocą pasów rzepowych Parametry techniczne terapii ultradźwiękowej częstotliwość pracy 1 MHz, 3 MHz częstotliwość pracy w trybie zmiennym 1/3 MHz (przełączanie co 8 sek.) częstotliwość pracy w trybie LIPUS 1 MHz powierzchnia efektywnego promieniowania głowicy 2 x 3 cm² całkowita powierzchnia czoła głowicy w trybie jednosekcyjnym 17,3 cm² całkowita powierzchnia czoła głowicy w trybie dwusekcyjnym | 1 |  |
| 2 | Lampa sollux - generująca terapeutyczne promieniowanie podczerwone, -Sollux wykorzystuje się w zabiegach światłoleczniczych i ciepło leczniczych, - lampa ze statywem stołowym, który ułatwia wykonanie zabiegu w wygodnej dla pacjenta pozycji, - lampa wyposażona w sterownik mikroprocesorowy, który został opatrzony zegarem oraz regulacją natężenia. Wybrane natężenie oraz pozostały czas zabiegu można sprawdzić na cyfrowym wyświetlaczu, - możliwość ustawienia zindywidualizowanej sekwencji jasność/czas podczas każdego zabiegu. Właściwości Promieniowanie: promieniowanie podczerwone IR-A, zmniejszenie napięcia mięśni, rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawa ukrwienia, podwyższenie progu odczuwania bólu, wzmożenie przemiany materii. Funkcjonalność: zegar zabiegowy, filtry (czerwony, niebieski), regulacja jasności świecenia, wyświetlacz jasność/czas, programowanie sekwencji jasność/czas. Programy zabiegowe: uproszczona obsługa sterownika, 10 programów do ustawienia dla użytkownika. Seekwencje zabiegowe: uproszczona obsługa sterownika, łączenie kilku składowych w jeden ciąg, 4 sekwencje do ustawienia, maksymalnie 5 składowych w sekwencji. Konstrukcja: stabilna konstrukcja mechaniczna, trwała i niezawodna klawiatura, mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy, wymuszone chłodzenie tubusa, siatka zabezpieczająca. Dane techniczne: maksymalna moc żarówki 375 W regulacja jasności 10 – 100 %, krok 10 % zegar zabiegowy 1 – 30 min zasilanie, pobór mocy 230 V, 50 Hz, 450 W wymiary 60x70x130 cm masa 12,8 kg W zestawie: przewód sieciowy, promiennik 375 W, filtr czerwony, filtr niebieski, instrukcja użytkowania, okulary ochronne dla pacjenta, okulary ochronne dla terapeuty. | 1 |  |
| 3 | Torba transportowa na aparaty do fizykoterapii - wykonana z wysokiej jakości materiałów pozwalających na bezpieczne przenoszenie aparatu w każdych warunkach atmosferycznych, - dwukomorowej konstrukcja i dodatkowe kieszonki. Wymiary torby: szerokość - 40 cm, długość - 28 cm, wysokość -18 cm. | 2 |  |
| 4 | Wałek do masażu Rozmiar: 40 x 100 Materiał - twarda pianka poliuretanowa. Do zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, a także ćwiczeń, które korygują budowę anatomiczną | 2 |  |

…………………………..

miejscowość, data

……………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

Czytelne imię i nazwisko lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem