Załącznik Nr 2

do Zapytania ofertowego

GOPS.FA.AZ.261.21.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup i dostawę sprzętu medycznego do krótkookresowego i całodobowego domu pobytu z oddziałem dziennym - Dom Seniora „Po sąsiedzku” w Starym Dzierzgoniu"

w ramach projektu „Kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Stary Dzierzgoń”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 –2020

| l.p. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | ilość | PROPOZYCJE WYKONAWCY (Wykonawca wypełnia kolumnę podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schodołaz gąsienicowy uniwersalny i bezpieczny - masa całkowita wyrobu 58 kg - masa modułu napędowego 46 kg - masa dyszla 12 kg - dopuszczalne obciążenie 130 kg (150 kg, 160 kg opcjonalnie) - moc silnika 300W+40W (trakcja + podnoszenie) - ledowy wskaźnik świetlny wskaźnik punktu równowagi - największe wymiary 144 x 67 x 99 cm - minimalna szerokość klatki schodowej 77 cm - minimalne -wymiary podestu manewrowego (kształt “L”) 98 x 98 cm - minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “U”) 98 x 170 cm - maksymalne nachylenie schodów 70% = (35°) - manewrowanie produktu wysuwane elektrycznie koła ułatwiające manewrowanie po płaskim podłożu - maksymalna prędkość (z naładowanym akumulatorem) 15 (stopnie/minut) - parametry akumulatora 12V. 27 /h - parametry zasilania ładowarki 100+240V; 50-60Hz - średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 80 kg) 27 pięter - średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 130 kg) 22 pięter - zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę 4 piętra - czas ładowania akumulatorów 8 godzin - temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu) -10 + 50°C - przedział temperatury bezpiecznego użytkowania 0 + 40°C - wymiary opakowania 116 x 60 x 43 cm - całko ita masa opakowania wyrobu 75 kg - zmierzony poziom hałasu < 70 dB - wibracje na uchwytach <2,5 m/s2 - wibracje na obudowie korpusu <0,5 m/s2 | 1 |  |
| 2 | Fotel masujący szeroki wybór automatycznych programów masażu podczas, których zaawansowany mechanizm odwzorowuje techniki masażu klasycznego mięśni wzdłuż kręgosłupa, sterowanie poprzez panel dotykowy, rozkładanie fotela do optymalnej dla odpoczynku i masażu pozycji Zero Gravity (również siedzisko zmienia kąt pochylenia), bezstopniowe, elektryczne rozkładanie oparcia, bezstopniowa, elektryczna regulacja kąta ułożenia podnóżka, regulacja długości podnóżka w celu dopasowania do długości nóg (automatyczna i manualna), poduszka pod głowę z funkcją masażu karku, szyi i ramion, regulacja czasu trwania masażu - 5/10/15/20/25/30 minut, kółka do łatwego przestawiania , funkcja Pauzy, “Okno” dla intensywniejszego masażu karku i szyi, wbudowane głośniki z modułem Bluetooth, wygaszacz ekranu z regulacją czasu, regulacja jasności wyświetlacza Technik masażu pleców: Oklepywanie 1 Oklepywanie 2 Masaż Shiatsu 1 Masaż Shiatsu 2 Ostukiwanie 1 Ostukiwanie 2 Wałkowanie (całość, strefa, punkt) Ugniatanie 1 Ugniatanie 2 Masaż Szwedzki 1 Masaż Szwedzki 2 plus wiele kombinacji w/w technik masażu Manualne masaże powietrzne: masaż stóp i łydek masaż szyi i karku masaż obręczy barkowej i ramion masaż przedramion masażu ud, pośladków i lędźwi Pobór Mocy 270W Max Czas masażu 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 minut Waga 113kg Pokrycie Specjalistyczne poszycie syntetyczne Wymiary w pozycji siedzącej ok. Szer.90cm x Wys.117cm x Gł.145cm Wymiary w pozycji rozłożonej ok. Szer.90cm x Wys.96cm x Gł.195cm Akcesoria w zestawie: - pokrowiec na poduszkę, - filtr łagodzący masaż. | 1 |  |
| 3 | Kriokompresja - urządzenie łączące zimnolecznictwo i kompresję w zintegrowanym systemem - w zestawie min. 3 mankiety: na kostkę, na kolano, uniwersalny (na klatkę piersiową), Parametry techniczne: - Czas zabiegu: 5min-120 min - Zakres temperatury wyświetlany na wyświetlaczu urządzenia: 0-30 C; - Dokładność: ±1 C; - Stopień dokładności: ±2C. - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 370 x 300 x 360 (mm) - Masa własna urządzenia: 4,15 kg - Opaska kompresyjna na zimno może wytrzymać ciśnienie wewnątrz: 10000 godzin. -Napięcie: DC12V 1A -Środowisko pracy: temperatura 10-30 C; wilgotność względna (RH), nie więcej niż 80% -ciśnienie atmosferyczne: 70KPa-106KPa. - Warunki przenoszenia: temperatura 1-55 C wilgotność względna (RH), nie więcej niż 90%; ciśnienie atmosferyczne: 70KPa-106KPa. | 1 |  |

…………………………..

miejscowość, data

……………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

Czytelne imię i nazwisko lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem